宝张街〔2020〕21号

关于申请“网络接入和网络安全设备采购”

项目技术审核的函

区信息委：

为了做好张庙街道城运分平台建设和运行保障工作，顺利实现市-区-街镇三级城运平台和数据的打通要求，做好6月30日及9月30日本市城市运行“一网统管”督查考核的迎检准备工作，我单位根据“六个一”体系建设标准和相关规定，并结合参照《关于加强街镇园区“一网统管”城运平台硬件建设的通知》文件中对于网络和信息安全的建设的标准要求，我单位拟采购网络接入和网络安全设备。

根据《宝山区信息化项目管理办法》，现提交你委开展该项目的技术审核，以便尽快启动项目实施，项目申请预算为419300元。

妥否，请函复。

附件：网络接入和网络安全设备采购项目预算明细表

上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

2020年7月10日

上海市宝山区人民政府张庙街道办事处办公室 　 2020年7月10日印发

（共印3份）

网络接入和网络安全设备采购项目预算明细表

单位名称：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 |  | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千兆交换机 | 华为 CloudEngine S5735-S48T4X | ★交换容量≥400Gbps ★包转发率≥144Mpps 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 48个千兆电口，4个万兆SFP+ 支持MAC地址规格≥16K 支持ARP表项规格≥8000 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议 支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping 支持802.1x、MAC认证和Portal认证 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； ★支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验。提供证明材料 ★支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎，由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界。提供证明材料 提供工信部入网证 提供光模块 | 9500 | 1 | 9500 |  |
| 2 | 千兆防火墙 | 华为 USG6525E | ★千兆Combo接口≥8，万兆光口≥2， SSL VPN并发数≥500，IPSec VPN隧道≥4000，虚拟防火墙数量≥50，配置1个电源，可扩展双电源； ★采用多核架构，国产自研芯片；（提供官网截图) ★为了提高可靠性，支持风扇可插拔（提供官网截图) ★吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥7万，IPSec吞吐量≥2Gbps，IPS吞吐量≥1.5Gbps ★具有未知威胁的检测能力，支持与云沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能；（提供功能截图） ★能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置；（提供功能截图) ★支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议；（提供认证证书复印件） 支持基于用户，IP的带宽保证； 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等 ★支持每IP， 每用户的最大连接数限制，防护服务器；（提供功能截图） 支持策略的模糊查询，策略组，策略规则标签，方便策略的管理及运维； ★支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议；（提供功能截图） 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配； 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护 支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计，安全检测；（提供功能截图） 可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式 提供光模块 | 30000 | 1 | 30000 |  |
| 3 | 入侵检测和防御 | 华为 IPS6555ED | ★本次投标产品必须为标准机架的专业IDS设备，不能提供防火墙或UTM的IDS功能 配置1个GE独立管理口，配置1个Console口，配置1个USB2.0口 业务口配置 ≥ 2*40GE接口+12*10GE(SFP+)+16GE电口 配置双电源模块，电源支持热插拔 IPS检测吞吐量≥13Gbps；每秒新建连接数≥35万；最大并发连接数≥1200万 支持静态路由、策略路由，OSFP、BGP、ISIS等路由 能够防范各种应用层攻击，包括但不限于：后门程序，木马程序，间谍软件，蠕虫，僵尸主机，异常代码，协议异常，扫描，可疑行为审计类等，能够对跨站攻击、SQL注入等WEB攻击行为进行有效防护 ★系统预定义入侵防御签名库数量不得少于10000条，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式（提供截图） 支持对VLAN、IPv4、MPLS、GRE、IPv6、IPv4 over IPv6、IPv6 over IPv4报文的入侵防护 ★支持SSL加密流量检测（提供截图） ★提供NGIPS能力，能够感知网络环境中的客户端类型和应用，并根据环境的变化，自动调整安全策略（提供截图） ★支持与沙箱联动，对含有未知威胁的文件进行检测，并能阻断。（提供截图） 模块应包括对P2P，IM，网络游戏，炒股软件，语音聊天工具，流媒体，常用邮件以及远程控制软件等的识别和控制 ★支持不少于6000种的应用识别能力（提供截图） 支持日志告警、SNMP TRAP告警、会话阻断、IP隔离、防火墙联动、抓包取证等多种响应方式 支持安全威胁的分析报表，提供基于威胁趋势、排行等呈现方式，支持接口流量、应用流量的分析报表，支持按日、周、月、导出报表 | 100000 | 1 | 100000 |  |
| 4 | APT检测 | 华为 FireHunter6000 （兼用模式） | ★支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP4、NFS、SMB这几种协议的流量还原，通过解析主流的应用协议，对协议传输中承载的文件及关键字段信息进行分析还原（提供功能截图或官网链接） ★支持检测文件大类包括：OFFICE、PE、ELF、PDF、RTF、JAVA、CHM、IMAGE（tiff、bmp、gif、jpg等）、COMPRESS（ZIP、TAR等）、HTML、JS、SCRIPT、CSS，能够检测分析的文件类型不少于40+个 检测引擎至少包括：AV、文件漏洞检测、内容检测引擎、静态启发式检测引擎、PDF沙箱、OFFICE沙箱、WEB沙箱、PE沙箱、信誉、威胁分析、静态机器学习引擎 支持典型的办公场景的文件检测分析，支持邮件文件场景分析检测，检测结果支持高危、中危、低危分类显示恶意邮件列表，为充分分析恶意邮件，列表信息需要包含 ：邮件主题、邮件发件人、收件人协议、恶意附件数、恶意链接数、邮件发送时间、最近发现时间 、附件信息、外联信息等。 用户自定义黑白名单，管理员可以将文件的MD5值添加到白名单或黑名单中； ★基于机器学习算法检测恶意PE文件、WEB文件等； ★支持文件检测信息展示，支持展示文件检测、流量还原的各类统计信息。检测页面支持定制功能，用户可以根据实际需求，选择在该页面中显示的文件检测结果分类统计信息 展示基于进程主机行为（文件、注册表、进程等）与网络行为（网络连接、DNS、HTTP、网络异常行为等），分析其安全风险 文件分发节点可做双机热备 支持第三方设备对接。第三方根据接口标准开发客户端，传递文件送至沙箱检测并查询检测结果 | 360000 | 0.5 | 180000 | 兼用 模式 |
| 5 | 探针 | 华为 2G探针模块 | 流量处理性能10Gbps；支持HTTP/ICMP等常见协议的检测，支持流量元数据metadata提取 | 150000 | 0.5 | 75000 | 兼用 模式 |
| 6 | 千兆10KM单模 | 华为 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 1200 | 4 | 4800 | 距机房10公里以内 |
| 7 | 万兆10KM单模 | 华为 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 5000 | 4 | 20000 |  |
|  | 合计 |  |  | 419300元 |  |