附件1：

餐饮场所燃气安全专项治理自查表

| 企业名称（盖章） |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 安全管理负责人 |  | 联系电话 |  |
| 餐饮场所及地址 |  | 餐饮服务 许可证类别 |  | 燃气种类 |  |
| 专项治理具体内容 | 自查情况 | 整改情况 |
| 餐饮场所是否达到以下要求 | 1.应当取得工商营业执照、排污许可证、餐饮服务许可证、建筑施工消防验收意见书等相关证照。 |  |  |
|  | 2.燃气管道、用气设备、燃气监控设施及防雷防静电等应当符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）。 |  |  |
|  | 3.用气场所应当按照有关规定安装可燃气体浓度报警装置，配备干粉灭火器等消防器材。 |  |  |
|  | 4.应当使用取得燃气经营许可证的供应企业提供的合格的燃气钢瓶，不得使用无警示标签、无充装标识、过期或者报废的钢瓶。 |  |  |
|  | 5.应当建立健全并严格落实燃气作业安全生产管理制度、操作规程。 |  |  |
|  | 6.从业人员经安全培训合格后，方可上岗；企业负责人、从业人员要定期参加安全教育培训，掌握燃气的危害性及防爆措施。 |  |  |
|  | 7.应当定期进行燃气安全检查，并制定有针对性的应急预案或应急处置方案，保证从业和施救人员掌握相关应急内容。 |  |  |
|  | 8.应当与燃气经营企业签订安全供气合同，每次缴费或购气后留存购气凭证，瓶装液化石油气购气凭证应当准确记载钢瓶注册登记代码。 |  |  |
|  | 9.使用的燃气燃烧器具必须设置熄火保护装置。 |  |  |
|  | 10.在地下、半地下或地上封闭场所内使用燃气应设有机械通风装置。 |  |  |
|  | 11.燃气管道及设备布置应由专业部门设计、施工并验收合格。 |  |  |
| 是否符合下列规定使用液化石油气（管道燃气用户不需要填写） | 1.存瓶总重量超过100 千克（折合2瓶50千克或7瓶以上15千克气瓶）时，应当设置专用气瓶间。存瓶总重量小于420千克时，气瓶间可以设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内。存瓶总重量大于420千克时，气瓶间应当为与其他民用建筑间距不小于10米的独立建筑。 |  |  |
|  | 2.气瓶间高度应当不低于2.2米，内部须加装可燃气体浓度报警装置，且不得有暖气沟、地漏及其他地下构筑物；外部应当设置明显的安全警示标志；应当使用防爆型照明等电气设备，电器开关设置在室外。 |  |  |
|  | 3.气相瓶和气液两相瓶必须专瓶专用，使用和备用钢瓶应当分开放置或者用防火墙隔开。 |  |  |
|  | 4.放置钢瓶、燃具和用户设备的房间内不得堆放易燃易爆物品和使用明火；同一房间内不得同时使用液化石油气和其他明火。 |  |  |
|  | 5.液化石油气钢瓶减压器正常使用期限为5年，密封圈正常使用期限为3年，到期应当立即更换并记录。 |  |  |
|  | 6.钢瓶供应多台液化石油气灶具的，应当采用硬管连接，并将用气设备固定。钢瓶与单台液化石油气灶具连接使用耐油橡胶软管的，应当用卡箍紧固，软管的长度控制在1.2米到2.0米之间，且没有接口；橡胶软管应当每2年更换一次；若软管出现老化、腐蚀等问题，应当立即更换；软管不得穿越墙壁、窗户和门。 |  |  |

附件2：

餐饮场所燃气安全专项治理汇总表

|  | 火锅店 | 烧烤店 | 小吃店 | 其 它 | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐饮场所数量 |  |  |  |  |  |
| 从业人数 |  |  |  |  |  |
| 专项治理相关工作情况 |
| 举办培训场次 |  | 培训人数 |  |
| 专项治理检查情况 | 企业自查自改情况 | 自查安全隐患数（项） | 项，其中重大安全隐患 项 |
|  |  | 自改安全隐患数（项） | 项，其中重大安全隐患 项 |
|  |  | 隐患整改资金（万元） |  |
|  | 部门治理检查情况 | 组织检查组（个） |  |
|  |  | 组织检查人员（人次） |  |
|  |  | 检查单位数（家） | 人次，其中专家 人次 |
|  |  | 发现安全隐患数（项） |  |
|  |  | 督促整改安全隐患（项） | 项，其中重大安全隐患 项 |
|  |  | 隐患整改资金（万元） |  |
| 行政执法情况 | 取缔单位数（家） |  |
|  | 责令停业整改单位数（家） |  |
|  | 关闭经整改仍不符合要求的单位数（家） |  |
|  | 行政处罚起数 |  |
|  | 行政罚款数（万元） |  |

填报人：         联系电话：         填报时间：      年   月   日